# 采矿工程、矿建工程职称评审考核题库

# 一、选择题

1、与采场运搬方式密切相关的因素有（ A ）。

A、矿体倾角  B、采矿方法  C、采场运搬设备 D、采场生产能力

2、矿田与井田的关系（ C ）。

A、矿田大于井田  B、井田大于矿田  C、矿田有时包括数个井田，有时等于井田   D、二者没有必然的关系

3、金属矿山开采时，下面不属于回采工作主要作业的是（ D ）。

A、 落矿    B、 矿石运搬    C、 地压管理    D、 二次破碎

4、下面对浅孔落矿描述正确的是（ B ）。

A、 中型或重型凿岩机凿岩    B、 孔深小于3～5m

C、 钻凿孔径50～70mm       D、 YG-80凿岩机凿岩

5、大多数金属矿床矿石坚硬，通常情况下，适合于金属矿床开采的落矿方法是（ A ）。

A、 凿岩爆破方法落矿     B、 机械方法落矿

C、 水力落矿             D、 溶解落矿

6、影响崩矿指标的主要因素有多种，以下不属于其主要影响因素的是（C）。

A、 矿体厚度             B、 自由面数

C、 矿体倾角             D、 矿石坚固性

7、矿石运搬时，采用从落矿地点到运输巷道全程靠自重溜放矿石的方法为重力运搬，下列选项适合重力运搬的是（ A ）。

A、 开采急倾斜薄或极薄矿脉    B、 开采倾角为45°的薄矿脉

C、 开采厚度小于10m的水平矿体   D、 矿床开采过程中，所有矿体均适合采用重力运搬。

8、对重力运搬叙述不正确的是（ C ）。

A、应用空场法采矿时，矿体倾角大于50°～55°，方能考虑应用重力运搬

B、应用崩落采矿法时，矿石能沿65°～80°倾斜面借重力向下滚动

C、采场矿石重力运搬时受矿体倾角影响很大，因此水平矿体不能采用重力运搬方式

D、溜井中重力运搬，其倾角一般不小于55°～60°

9、采场中矿石借自重经漏斗式受矿巷道放出时，下列对漏斗式受矿巷道描述不正确的是（ B ）。

A、 为减少漏斗堵塞，漏斗劲和斗穿的规格可适当加大，例如可从1、8×1、8m2或2×2 m2加大到2、5×2 m2或2、5×2、5 m2

B、 漏斗形状（有方形和圆形）对于受矿条件有着本质上的影响

C、 为利于电耙道出矿，漏斗劲与电耙道的关系，应使溜下的矿石自然堆积的斜面所占耙道宽度的1/2～2/3

D、 当漏斗布置在电耙道两侧时，可对称布置漏斗也可交错布置漏斗

10、下面不属于空场采矿法的是（ D ）。

A、 全面采矿法   B、 房柱采矿法   C、 阶段矿房法           D、 分层崩落采矿法

11、下面对房柱采矿法描述正确的是（ C ）。

A、柱采矿法适用于矿石和围岩均稳固的开采缓倾斜和倾斜矿体

B、房柱采矿法回采过程中，将矿体中的夹石或贫矿留下，呈不规则的矿柱以维护采矿区

C、房柱采矿法适用于矿石和围岩均稳固的水平和缓倾斜矿体

D、房柱采矿法采准切割工程量大，工作组织复杂，且所留设矿柱一般不进行回采

12、下面对浅孔留矿法叙述正确的是（ C ）。

A、适用于矿岩均稳固的缓倾斜、倾斜矿体

B、属于一步骤回采的采矿方法

C、采用电耙出矿时，电耙巷道需单独通风

D、适用开采矿岩均稳固，矿体厚度在中厚以上的矿体

13、关于垂直深孔球状药包落矿阶段矿房法（VCR法）论述不正确的是（ D ）。

A、该方法使用高密度、高爆速、高威力炸药，因此爆破成本相对较高

B、使用球状药包崩矿时，残留于炮孔中的爆后易燃气体及二次硫尘的爆炸及爆燃等问题是该方法应用时的安全隐患之一

C、使用该方法时，需对爆破产生的地震波的震动速度进行测定，以及研究其传播规律

D、由于采用深孔爆破，因此其大块产出率较高，且矿石爆破效果不理想

14、关于采空区处理论述不正确的是（ C ）。

A、崩落围岩处理空区可分为自然崩落和强制崩落两种形式

B、充填空区可以有效缓解或阻止围岩变形，以保持其稳定，同时为回采矿柱创造了良好的条件

C、充填采空区与充填采矿法在充填工艺上的要求是一致的，并没有区别

D、通常用封闭法处理采空区，上部覆岩应允许崩落，否则不能采用

15、下列崩落采矿方法中不属于深孔或中深孔落矿的采矿方法是（A）。

A、 单层崩落采矿法            B、 有底柱分段崩落采矿法

C、 无底柱分段崩落采矿法      D、 阶段崩落采矿法

16、下列崩落采矿方法中不属于浅孔落矿的采矿方法是（ B ）。

A、 长壁式崩落采矿法          B、 阶段崩落采矿法

C、 分层崩落采矿法            D、 短壁式崩落采矿法

17、关于垂直深孔落矿的有底柱分段崩落采矿法论述不正确的是（D）。

A、大都采用挤压爆破，可实现连续回采，矿块之间没有明显的界限

B、每个分段下部均设有供出矿专用的底部结构

C、对于该采矿方法，放矿管理是一项重要任务，其关系着矿石损失与贫化指标的优劣

D、 该采矿方法出矿强度大，可实现分采分出

18、崩落法采矿永久损失的矿柱矿量是（B）。

A、 上盘三角矿柱矿量     B 、下盘残留矿量

C、 脊部残留矿量        D、下盘残留矿量与脊部残留矿量之和

19、下面采矿方法中属于一步骤回采的采矿方法是（D）。

A 、浅孔留矿法           B 、分段凿岩阶段矿房法

C 、上向分层充填采矿法   D 、下向分层充填采矿法

20、下面采矿方法中属于二步骤回采的采矿方法是（A）。

A、 浅孔留矿法             B 、无底柱分段崩落采矿法

C、 有底柱分段崩落采矿法   D 、下向分层充填采矿法

21、空场法的矿块回采顺序（A）。

A 、先采矿房后采矿柱     B、 先采矿柱后采矿房

C、矿房与矿柱同时回采    D、 二者回采顺序无关紧要

22、金属矿床地下开采的步骤是（ B ）。

A 、凿岩、爆破、通风、出矿

B、 矿床开拓、采准与切割、回采

C 落矿、采场运搬、阶段运输和矿井提升；D 矿床开拓、落矿与通风

23、薄矿体开采过程中，与矿体倾角密切相关的是（ D ）。

A、 爆破抛掷距离   B 、凿岩方式

C 、地压管理方法   D 、采场运搬形式

24、充填体对矿柱的作用是（ B ）。

A 、控制地压               B 、控制地压和限制围岩移动变形

C、 限制围岩移动变形       D 、防止围岩

25、急倾斜薄矿体采用浅孔留矿法开采时，矿石借助自重由采场经放矿口直接放出，所采用的矿石运搬方式（ C ）。

A 、机械运搬     B 、无轨设备运搬

C、重力运搬      D 、爆力运搬

26、采用房主采矿法开采缓倾斜薄矿体时，使用电耙设备将崩落矿石由采场耙至放矿溜井，采用运搬方式为（ A ）。

A、机械运搬     B、无轨设备运搬

C、重力运搬      D、爆力运搬

27、开采40°倾角矿体时，依靠爆破时产生的能量将矿石抛掷到受矿巷道中，所采用运搬方式（ D ）。

A、机械运搬     B、无轨设备运搬

C、重力运搬     D、 爆力运搬

28、浅孔留矿法在采场中留的矿石主要是为了（B）。

A、维持采场的稳定     B、作为向上回采的工作台

C、存留矿石           D、一般工艺过程

29、反映矿体的空间位置及尺寸的量称为矿体（ C ）。

A、厚度和延深   B、储量  C、埋藏要素     D、走向与倾向

30、中等稳固矿岩的允许最大的暴露面积为（ B ）。

A、50m2以内   B、50～200m2  C、200～800m2   D、800m2以上

31、二向延伸较大，但第三方向延伸较小的矿体，称为（ A ）。

A、板状矿体    B、等轴状矿体   C、柱状矿体   D、浸染状矿体

32、工业品位是工业上对可采矿段所要求的（ B ）。

A、最低品位   B、最低平均品位   C、品位    D、平均品位

33、划分矿石和废石、圈定矿体的标准是：（ B ） 。

A、最低工业品位   B、边界品位   C、平均品位    D、工业品位

34、通过掘进开拓巷道，形成完整的运输、通风、排水系统，在这种开拓巷道范围内的矿床储量称为(  A  )  。

A、开拓矿量     B、采准矿量      C、备采矿量

35、凡是已做好采矿准备的采区内，完成了切割工作，可以立即进行回采，在这些采区范围内的矿量称为(  C  ) 。

A、开拓矿量    B、采准矿量     C、备采矿量

36、采用中央并列式开拓系统时，主副井之间的距离不应小于（ A ）m。

A、 20～30     B、10～20    C、30～40    D、40～50

37、分段采矿法的主要优点是回采工作安全、（ B ）、矿房回采强度大。

A、通风条件差  B、通风良好   C、运输条件差   D、运输条件好

38、应用全面采矿法采矿的前提条件是：（ B ）且矿体和围岩均稳固。

A、薄和中厚、急倾斜矿体      B、薄和中厚、缓倾斜矿体

C、厚和中厚、急倾斜矿体    D、厚和中厚、缓倾斜矿体

39、无底柱分段崩落法的放矿特点是（ A ）。

A、端部放矿    B、底部放矿    C、侧部放矿   D、溜井放矿

40、长壁式崩落法的阶段高度主要受（ C ）的限制。

A、矿体厚度   B、矿体倾角  C、允许的工作面长度

D、顶板的稳定性

41、(  B  )既可作为主井提升容器又可作为副井的提升容器。

A、箕斗     B、罐笼     C、矿车     D、电机车

42、由于普通胶带运输机的胶带内是以帆布层作为承载构件，因此单机在（ C ）受到限制。

A、输送物料块度  B、输送效率   C、输送距离    D、输送能力

43、( C )不能用于有瓦斯爆炸危险的矿山。

A、交流电机车   B、蓄电池式电机车    C、直流架线式电机车   D、矿车

44、井下矿用架线式电机车具有以下优点（ A ）。

A、结构简单、用电省、运费低    B、无火花引爆危险

C、使用寿命长、经济效果好    D、投资省、见效快

45、井下矿用蓄电池电机车具有以下优点（ B ）。

A、结构简单、用电省、运费低   B、无火花引爆危险

C、使用寿命长、经济效果好    D、投资省、见效快

46、井下矿用架线式电机车具有以下优点（ D ）。

A、可以在任何矿山使用        B、不容易产生火花

C、具有整流和架线设施        D、效率高、运费低

47、随着机械化水平的提高，合格块度有（ A ）趋势。

A、增大        B、减小       C、不变         D、取消

48、风钻在破碎岩石进行钻孔时，往往用水冲洗炮眼，其主要目的是（  C ）。

A、降低钻头的温度    B、提高风钻的凿岩效率

C、防止岩尘飞扬危害人体健康  D、避免钻孔堵塞

49、由于普通胶带运输机的胶带内是以帆布层作为承载构件，因此单机在（ C ）受到限制。

A、输送物料块度   B、输送效率   C、输送距离   D、输送能力

50、横向采剥方法主要用于（ D ）运输的露天矿。

A、胶带     B、铁路     C、联合     D、汽车

51、露天矿使用带式输送机的主要优点是（ B ）。

A、灵活性大  B、运输能力大、效率高  C、基建周期短  D、投资省

52、在露天开采中，如汽车运输时，采区的最小长度可允许（ B ）。

A、100～150m     B、150～200m   C、200～250m    D、250～300m

53、随着机械化水平的提高，合格块度有（ A ）趋势。

A、增大      B、减小       C、不变         D、取消

54、在露天开采中，随着生产剥离比的不同，露天矿的采剥总量也在变化，因此（ C ）是露天矿生产能力的重要指标。

A、岩石剥离量  B、矿石生产能力

C、矿岩生产能力   D、精矿生产能力

55、阶梯式工作面的下部悬顶距大，根据生产实践经验，最大压力常常在工作面的（ B ）处。

A、1/2        B、1/3        C、1/4        D、1/5

56、高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域，必须使用安全等级不低于（ B ） 的煤矿许用炸药。

A、4级    B、 3级    C、2级     D、1级

57、炮眼深度超过1m时，封泥长度不得小于（ A ） 。

A、 0.5m  B、 0.4m  C、 0.3m  D、0.6m

58、根据所含金属种类不同，金属矿石可分：贵重金属矿石、有色金属矿石、（ B ）。

A、 石灰石   B、 黑色金属    C、 花岗石

59、电雷管必须由药卷的（ A ）装入。

A、 顶部   B、 中间   C、 底部

60、爆破前要检查爆破母线，如有中间接头要接好，并用胶布包扎好，使用万用表测母线电阻不得大于（ D ）欧姆。

A、10    B、12    C、16    D、15

61、爆破作业中掏槽眼一般比其他孔深（ A ）mm。

A、200～300   B、150～300   C、250～400    D、100～300

62、按所含金属成分数目，金属矿石可分为：（ C ）和多金属矿石。

A、组合金属矿石   B、重叠金属矿石   C、单—金属矿石

63、防止放炮崩溜子的原因是（ C ） 。

A、溜子铺得过分平、稳、直   B、底眼俯角过小，装药过少

C、放炮顺序不当（先放底眼后放顶眼）

64、金属矿石按其所含金属矿物性质、矿物组成和化学成分可分为：自然金属矿石、氧化矿石、硫化矿石、（ A ） 。

A、混合矿石   B、单一矿石   C、复合矿石

65、（ B ） KW及其以上电动机，应采用真空电磁启动器控制。

A、30  B、40  C、50  D、60

66、综合机械化采煤工作面照明灯间距不得大于（ C ）m。

A、10    B、13    C、15    D、17

67、电压在（ B ）ｖ以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带，铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。

A、24    B、36    C、127    D、260

68、测量电流、电压时，“万用表”应如何与负载连接（ B ） 。

A、串联  B、串并联  C、并联

69、高、低压电缆敷设在巷道同一侧时高低压电缆之间的距离应大于 （ C ）米，高压与高压、低压与低压之间的距离应不小于50mm。

A、0.3    B、0.6    C、0.1    D、0.2

70、使用中的防爆电气设备的防爆检查周期为（ D ） 。

A、半个月  B、一周  C、一季度  D、一个月

71、在电路中两点之间的电位差为（ D ） 。

A、电流  B、电荷  C、电能  D、电压

72、电缆与风、水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子的上方，并保持（ C ）米以上的距离。

A、0.1    B、0.2    C、0.3    D、0.4

73、接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过（ A ）欧姆。

A、2      B、0.5    C、1     D、1.5

74、变压器是传递（ C ）的电气设备。

A、电压     B、电流     C、电能     D、电压、电流和阻抗

75、水泵并联工作的目的是提高泵的（ C ）。

A、扬程    B、转速    C、流量    D、能量

76、矿井通风的主要任务是：满足人的呼吸需要；稀释和排出有毒有害气体和（ A ）等；调节矿井气候。

A、矿尘   B、噪声   C、裂隙水   D、冲击波

77、水泵串联运行的目的是为了增加水泵的（ B ）。

A、能量    B、扬程    C、流量    D、允许吸上真空高度

78、安全用电的原则是（ D ）。

A、不接触低压带电体，可靠近高压带电体   B、可接触低压带电体，不靠近高压带电体

C、可接触低压带电体，可靠近高压带电体   D、不接触低压带电体，不靠近高压带电体

79、矿井气候是矿井空气的温度、( B )和风速的综合作用。

A、矿尘     B、湿度    C、有毒气体

80、泵站在运转（ B ）左右时应第一次换油，同时清洗曲轴箱油池。

A、100h    B、150h    C、180h     D、200h

81、进线嘴的压板压紧电缆后， 其压扁量不准超过电缆直径的（ C ）。

A、5%    B、8%    C、10%    D、15%

82、发生矿井火灾的原因、地点是多样的，但都必须具备三个条件，即：热源、可燃物和（ C ），俗称火灾三要素。

A、氧气   B、氮气    C、空气

83、根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式，我们可以把瓦斯矿井划分为（ A ）、高瓦斯矿井和突出矿井。

A、低瓦斯矿井   B、不含瓦斯矿井   C、无瓦斯矿井

84、矿井空气的主要组成成分有（ A ）。

A、N2、O2和CO2　B、N2、O2和CO　C、N2、O2和CH4　D、CO2、O2

85、掩护式支架平衡千斤顶，用以调整顶梁和掩护梁间的夹角，提高顶梁的 ( A )性能。

A、切顶    B、支撑    C、防倒    D、防滑

86、《液压支架检修质量标准》规定：构件平面上出现的凹坑面积不得超过( C )cm2，深度不得超过20mm。

A、50    B、80    C、100    D、150

86、推移框架杆的直线度不得超过( B )‰。

A、1    B、5     C、8     D、10

87、我国矿井主通风机的主要工作方法是( C )。

A、压入式　　B、混合式　　C、抽出式

88、按矿体形状分类，可分为层状矿床、脉状况床和( B )。

A、横状矿床    B、 块状矿床   C、竖状矿床

89、按照回采时地压管理方法的不同，采矿方法可分为( A )、崩落采矿法和充填采矿法。

A、空场采矿法   B、倾斜采矿法  C、竖井采矿法

90、刮板上的两股链条中心距不小于中部槽宽度50%的为 ( B )mm。

A、边双链 B、准边双链 C、中双链 D、双边链

91、液力偶合器安装在 ( C )轴上的轮为涡轮。

A、电动机   B、机头   C、减速器   D、机尾

92、浅孔留矿采矿法的回采工作包括：凿岩、爆破、( A )、局部放矿、撬顶平场、大量放矿等。

A、通风    B、排水   C、支护

93、双伸缩立柱 ( A )的作用是闭锁活柱下腔液体，使之不能回流到小缸体的下腔。

A、底阀 B、安全阀 C、液控阀 D、单向阀

94、垂直深孔落矿阶段矿房法回采前，需开出矿房全高的垂直切割槽，开掘切割槽的方法主要有：浅孔拉槽法、( B )、水平深孔拉槽法。

A、水平浅孔拉槽法   B、垂直深孔拉槽法  C、倾斜孔拉槽法

95、《液压支架检修质量标准》规定：侧护板侧面与上平面的垂直度不得超过( C )%。

A、1   B、2   C、3    D、4

96、液力偶合器的缺点之一是：对电动机的传动效率降低了( C )。

A、2%～3%   B、3%～4%   C、4%～5%   D、5%～6%

97、配套单电动机功率为 ( A ) kW的刮板输送机，为重型刮板输送机。

A、132～200    B、150～200    C、150～250    D、100～200

98、液力偶合器易爆塞的爆破压力为 ( A )MPa。

A、1.4    B、1.3    C、1.2    D、1.1

99、应用垂直深孔落矿有底柱分段崩落法时，放矿管理是一项重要工作，其中可实施的放矿方案主要有平面放矿、立面放矿、( C )。

A、竖向放矿    B、正面放矿    C、斜面放矿

100、齿轮链式起重机由链子、链轮、 齿轮装置和上( B )、下吊钩等四个主要部分组成。

A、内    B、行星   C、斜    D、外

101、矿田与井田的关系( C )。

A、矿田大于井田    B、井田大于矿田

C、矿田有时包括数个井田，有时等于井田

102、导体中的电流与导体两端承受的电压成正比，这个关系叫做( C )。

A、安培定律   B、伏特定律   C、欧姆定律   D、库仑定律

103、隔爆外壳的隔爆结合面的作用是( B )。

A、防止电气设备内部爆炸    B、熄火和冷却

C、防止瓦期煤尘进入电器设备内部

104、更换截齿或距离滚筒上下 ( B )m以内有人工作时，都必须切断采煤机电源，并打开离合器。

A、2    B、3    C、4    D、5

105、保证零部件互换性，允许加工的误差称为( B ) 。

A、配合   B、公差   C、工程差   D、行位公差

106、机械制图规定：螺纹的牙顶用粗实线表示，牙底用( A ) 表示，只画约3/4圈。

A、细实线   B、粗实线    C、虚线   D、波浪线

107、日常维护液压支架时，拔出来的高压胶管、接头应朝向( B ) ，不得指向人员。

A、人员    B、地面    C、顶板   D、机道

108、井下空气中一氧化碳的最高容许浓度是（ A ）。

A、0.0024%   B、0.00066%硫化氢   C、0.0005%二氧化硫

D、0.00025%二氧化碳

109、矿井气候条件三要素不包括（ C ）。

A、温度    B、湿度   C、气压    D、风速

110、反映矿井通风能力大小的指标是（ B ）。

A、扇风机效率     B、矿井总进风比      C、矿井有效风量率   D、矿井漏风率

111、矿井通风系统的有效风量率应不低于（ D ）。

A、30%    B、40%    C、50%    D、60%

112、通风方式有利于改善通风条件，通风阻力小、漏风少，风流易于控制的优点，在井田面积大、储量丰富的大型矿井宜采用（ C ）。

A、中央式    B、对角式    C、区域式    D、混合式

113、在进风巷道与回风巷道水平交叉处，为了使进风与回风隔开，避免风流短路，需设置（ B ），使进、回风流形成立体交叉。

A、导风板    B、风桥     C、风障     D、挡风墙

114、（ A ）是减少漏风、提高矿井有效风量的根本手段。

A、选择合理的通风系统     B、提高通风构筑物的质量

C、选择合理的开采方法和顺序   D、选择合适的主要通风机

115、在保证局部通风机稳定可靠运转时，使用“三专两闭锁”，其中“三专”不包括（ D ）。

A、专用变压器   B、专用开关   C、专用电缆   D、专用通风机

116、为保证通风除尘的有效作用，要求新鲜风流有良好的风质，《冶金地下矿山安全规程》要求：入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过（ A ）。

A、0.5mg/m3    B、0.8 mg/m3    C、1.0 mg/m3    D、1.5 mg/m3

117、能使对人体最有危害的矿尘（呼吸性粉尘）保持悬浮状态并随风流运动的最低风速，称为最低排尘风速。我国《冶金地下矿山安全规程》规定巷道型采场和掘进巷道最低排尘风速不应小于（ A ）。

A、0.5m/s    B、1.0m/s    C、1.5m/s    D、2.5m/s

118、按矿体形状分类，可分为层状矿床、脉状况床、（ C ）。

A、上层矿床    B、下层矿床    C、块状矿床

119、按矿体倾角分类，倾角小于5°为水平和微倾斜矿体，倾角为5°～30°为缓倾斜矿体，倾角为30°～55°为倾斜矿体，（ A ）为急倾斜矿体。

A、倾角＞55°    B、倾角≤55°    C、倾角≯55°

120、掘进工作面风流中瓦斯浓度应在工作面上部左右角距顶、帮、工作面各（ B ）处测定。

A、100mm     B、200mm     C、350mm     D、500mm

121、随着机械化水平的提高，合格块度有（ A ）趋势。

A、增大        B、减小       C、不变         D、取消

122、矿体按厚度分类，矿体厚度在0、8米以下为极薄矿体；薄矿体厚度在0、8～4m之间；中厚矿体厚度为4～10—15m；厚矿体厚度为10—15～40m；极厚矿体厚度大于（ A ）。

A、40m     B、45m     C、50m

123、井田中阶段的开采顺序，可分为下行式和上行式两种，在生产实际中， 一般多采用（ C ）开采顺序。

A、组合式   B、单式  C、下行式

124、金属矿床地下开采可分为开拓、采准、切割和（ A ）四个步骤。

A、回采    B、露天采矿   C、采准

125、地下金属矿山采用的开拓方法可概括为单一开拓法和（ B ）两大类。其中单一开拓法包括：平硐开拓法、斜井开拓法、竖井开拓法、斜坡道开拓法。

A、回采开拓法      B、联合开拓法     C、浅孔开拓法

126、按回采工作对主要开拓巷道的位置关系，阶段中矿块的开采顺序可分为前进式开采、后退式开采和（ C ）。

A、平硐开拓法   B、竖井开拓法   C、混合式开采

127、一次死亡3至9人的事故，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故，是（ B ）。

A、一般事故   B、较大伤亡事故   C、重大伤亡事故   D、特别重大事故

128、瓦斯爆炸需要瓦斯浓度满足（ B ）。

A、1%-4%    B、5%-16%    C、17%-20%    D、21%-25%

129、局部通风机停风后，在恢复通风前必须由专职瓦斯检查员检查瓦斯，只有在局部通风机及其开关附近10米以内风流中的瓦斯浓度都不超过（ A ）时，方可由制定人员开启局部通风机。

A、0.5%    B、0.8%    C、1.0%    D、1.5%

130、回采工作包括落矿、矿石运搬和（ B ）三项主要作业。

A、地面管理    B、地压管理    C、安全管理

131、( C )是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险、有害因素，保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。

A、劳动保护   B、安全生产管理   C、安全生产   D、安全管理

132、长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)称为( B )。

A、危险源    B、重大危险源   C、事故隐患   D、危险、有害因索

133、安全泛指( D )。

A、不发生事故        B、不存在发生事故的危险

C、不发生伤亡事故    D、没有危险、不出事故的状态

134、本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有( B )，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。

A、可靠性    B、安全性     C、完整性    D、一致性

135、下列对“本质安全”理解不正确的是( D )。

A、设备或设施含有内在的防止发生事故的功能

B、是安全生产管理预防为主的根本体现

C、包括设备本身固有的失误安全和故障安全功能

D、可以是事后采取完善措施而补偿的

136、 ( A )指操作者即使操作失误，也不会发生事故或伤害，或者说设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能。

A、失误—安全功能     B、故障—安全功能

C、安全—故障功能     D、事后补偿

137、人们在从事管理工作是，运用系统理论、观点和方法，对管理活动进行充分的系统分析，以达到管理的优化目标，这是( A )。

A、系统原理    B、系统原则    C、人本原理    D、预防原理

138、在管理中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想，这就是人本原理，不属于以人为本的含义是( C )。

A、一切管理活动都是以人为本展开的

B、管理活动中，作为管理对象的要素和管理系统各环节，都需要人掌管、运作、推行和实施

C、人是管理的主体，并不是管理的客体

D、每个人都处在一定的管理层面上，离开人就无所谓管理

139、本质安全化原则是指从一开始和从本质上实现安全化，从( D )消除事故发生的可能性，从而达到预防事故发生目的。

A、思想上    B、技术上    C、管理上    D、根本上

140、在十六届五中全会上，党和国家坚持以科学发展观为指导，从经济和社会发展的全局出发，不断深化对安全生产规律的认识，提出了“( C )”的安全生产方针。

A、安全第一，预防为主    B、安全第一，预防为主，群防群治

C、安全第一，预防为主，综合治理    D、安全第一，防消结合

141、某露天矿工人经过安全教育培训后，仍然未戴安全帽就进入现场作业施工。从事故隐患的角度来说，这种情况属于( A )。

A、人的不安全行为     B、物的不安全状态

C、管理上的缺陷       D、环境的缺陷

142、我国安全生产方针中的“预防为主”，是指按照事故发生的规律和特点，千方百计地防止事故的发生。下列措施中，最能体现“预防为主”的是( D )。

A、追究事故责任，加大事故处罚力度

B、筹备应急资源，提高救援能力

C、提高事故的经济赔偿金额

D、建设项目“三同时”

143、根据国家有关规定，下列类型的企业中，不属于强制提取安全生产费用的是( D )。

A、矿山企业              B、建筑施工企业

C、烟花爆竹生产企业      D、汽车制造企业

144、我国有关法律法规明确提出了保护女职工的要求，并规定了成年妇女禁忌从事的作业。下列作业，成年妇女可以从事的是( C )。

A、金属矿山井下作业

B、负重质量超过25kg的间断搬运作业

C、高温工作环境下的作业

D、低温工作环境下的作业

145、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将生产安全事故分为( B )四个等级。

A、特大事故、重大事故、一般事故和轻微事故

B、特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故

C、重大事故、大事故、一般事故和小事故

D、特别重大事故、特大伤亡事故、重大伤亡事故和死亡事故

146、下列事故统计指标中，属于绝对指标的是( D )。

A、百万吨死亡率

B、亿元GDP死亡率

C、百万工时伤害率

D、直接经济损失

147、根据《矿山安全法》的规定， 矿山企业必须从( A )中按照照国家规定提取安全技术措施专项费用。

A、矿产品销售额       B、矿产品销售利润

C、企业经营纯利润     D、企业经营总收入额

148、根据《矿山安全法》的规定，矿山企业必须对作业场所中的有毒有害物质和井下空气的(  C  )进行检测，保证符合安全要求。

A、含氢量   B、含氮量  C、含氧量  D、含氯量

149、按斜井和矿体的相对位置，斜井开拓法可分为脉内斜井开拓法、（ A ）。

A、下盘竖井开拓法  B、上盘竖井开拓法  C、侧翼竖井开拓法

150、《矿山安全法》规定的矿山建设工程的“三同时”，是指矿山建设工程的安全设施必须和主体工程( D )。 
  A、同时设计、同时堪察、同时施工 
  B、同时施工、同时修复、同时投入生产和使用 
  C、同时审批、同时设计、同时施工 
  D、同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

151、煤炭、稻谷等可燃物质长期堆积在一起可能发生自然火灾，其点火源是( C )。

A、摩擦生热  B、化学自热  C、蓄热自热   D、绝热压缩

152、采用斜坡道开拓法进行矿床开拓时，按照斜坡道的几何类型，斜坡道可分为螺旋式斜坡道和（ C ） 。

A、旋转式斜坡道  B、折返式斜坡道   C、弧形斜坡道

153、金属矿山主溜井，按外形特征与转运设施可分为（ A ）、倾斜式溜井、分段式溜井三种形式。

A、垂直式溜井  B、折返式溜井  C、螺旋式溜井

154、井底车场根据开拓方法的不同，可分为：竖井井底车场、（ C ） 。

A、露天车场   B、矿硐车场   C、斜井井底车场

155、凿岩爆破方法落矿可分为：浅孔落矿、中深孔落矿、（ A ） 和药室落矿四种。

A、深孔落矿   B、掏底落矿   C、回采落矿

156、影响崩矿指标的主要因素：矿石坚固性、矿石裂隙性、矿体厚度、（ A ） 。

A、自由面个数   B、最小抵抗线   C、炸药爆速

157、随着上区段工作面采完后，用专门的支护材料，在采空区维护将上区段运输平巷作为下区段采煤工作面的回风平巷称为（ A ） 。

A、沿空留巷    B、沿空送巷    C、双巷布置

158、深孔落矿时，深孔可按垂直、倾斜、（ B ） 三种方式布置，每种又可扇形、平行、束状布孔。

A、向上    B、水平    C、30度以上

159、矿山地质工作包括哪些内容（ A ）。

A  生产地质工作，矿山生产的地质管理与监督工作，矿区深部及外围找矿工作。

B 生产地质工作，矿山生产的取样工作，矿区深部及外围找矿工作。

C生产地质编录工作，矿山生产的取样工作，矿山年产量设计修正工作。

D 生产地质编录工作，矿山生产的储量计算工作，采掘计划编制工作。

160、下面矿石不属于黑色金属矿石的是（ B )。

A、铁      B、铜   C、锰    D、铬

161、普通砂岩的坚固性系数范围在（ D ）。

A、2—4     B、4—6    C、6—8    D、8—10

162、中等稳固允许暴露的面积是( B )。

A、 <50 ㎡   B、 50—200 ㎡   C、 200—500 ㎡  D、 500—800㎡

163、中等硬度的矿岩碎胀性系数一般在（ B ）。

A、1.1—1.2    B、1.2—1.4    C、1.6—1.8    D、1.8—2.0

164、中厚矿体的厚度一般在（ C )米。

A、<0.8    B、 0.8—2.0     C、 2.0—10    D、 10—30

165、矿山持续均衡生产的方针是( A )。

A、采剥并举，剥离先行     B、采切并举。切割先行

C、采掘并举。采准先行     D、采掘并举。掘进先行

166、矿床开拓的八大系统是指（ C ）。

A、运输、 提升、人行、通风、排水、供风、供电、充填。

B、运输、 提升、人行、通风、通讯、供水、供电、充填。

C、运输、 提升、人行、通风、供水、供风、供电、排水。

D、运输、 提升、人行、通风、通讯、排水、供气、供电。

167、加强抛掷爆破漏斗的爆破作用指数n为（ D ）。

A、<0、75    B、0、75—1    C、1     D、1—3

167、金属矿山电机车运输（大于14吨）运输巷道人行道宽度设计值取( C  ) 。

A、 >300㎜  B、 >500㎜    C、 >800㎜   D、 >1000㎜

168、采区运输巷道最高风速为（ B ） m/s。

A、4    B、 6     C、8      D、10

169、绘制巷道断面图时的比例尺应选择（ A ）。

A、 1:50    B、 1:100    C、 1:200   D、 1:1000

170、井巷工程爆破时，如遇见瓦斯，起爆总延迟时间不应大于（ C ） ms 。

A、 100     B、 110     C、 130    D、 150

171、留矿法每次放出矿石占本次爆破量的（ B ）。

A、  1/4     B、 1/3      C、 1/2       D、 3/4

172、浅孔留矿法阶段高一般为（ C ）米。

A、  10—15    B、 15—30   C、  30—50

173、无底柱分段崩落法分段高度常取（ D ）米。

A、 5      B、 8       C、 10      D、 12

174、露天矿采装作业中正铲单斗挖掘机作业方式为（ A ）。

A、 自下向上切    B、 自上向下切

C、 自前向后切    D、 自后向前切

175、对矿床开采有较大影响的围岩的性质破碎性和（ A ）。

A、稳固性     B、走向       C、倾角

176、围岩的性质中对开采影响较大的因素有容重、块度、碎涨性、结块和（ A ）。

A、强度及坚固性     B、可崩性     C、倾角

177、矿井生产能力，是矿床开采的主要技术经济指标之一，它决定矿井的有：基建工程量、主要生产设备的类型和（ C ）。

A、矿石储量    B、岩性     C、辅助车间和选冶车间的规模

178、开拓系统按其主井、辅井、风井布置方式有中央并列式开拓系统、中央对角式开拓系统和（ C ）。

A、开拓道路式开拓系统    B、提升与运输系统

C、侧翼式开拓系统

179、在矿山设计中，影响矿床开拓方案选择的主要因素有：地形地质条件 、矿体赋存条件和（ A ）。

A、地质构造破坏与矿区水文地质条件

B、矿山设计规模      C、开拓方式

180、地下采矿方法可分为空场采矿法、（ A ）崩落采矿法。

A、充填采矿法      B、 留矿法    C、 露天法

181、空场采矿法主要包括全面法 、分段法房柱法和（ B  ）。

A、分层崩落法     B、 阶段房柱法  C、无底柱分段崩落法

182、分段崩落法中，采用挤压爆破落矿具有减少了切割工作量、崩落矿石不能够自由松散和（ A ）等优点。

A、大块产出率大大降低         B、崩落矿石能够自由松散

C、降低成本

183、矿井生产中，辅助生产工作主要包括矿井通风、（ B ） 、矿井排水、矿井供水、矿山供电等。

A、采矿     B、矿山压缩空气供应    C、 提升运输

184、在下列开拓方法中，只有公路开拓和（ C ）既可以单独采用，也可以联合应用。

A、平硐溜井开拓      B、带式输送机道开拓

C、铁路开拓          D、提升机道开拓

185、横向采剥法的主要优点是在一定的矿山技术条件下可以减少露天矿的基建工程和（  C  ）。

A、 生产组织管理比较简单    B、采矿作业的台阶少

C、可以减少采矿场内部运距和掘沟工程量

186、自移支架按架型分为：支撑式（ B ）等几个类型系列。

A、液压千斤顶      B、掩护式

C、铺网及放顶煤支架    D、金属摩擦支架

187、对金属矿床开采影响较大的地质条件因素有：（ A ）、矿石品位变化大、地质构造复杂、矿岩坚固性大和金属矿床大量含水。

A、矿床赋存条件不稳定    B、矿床赋存条件较稳定

C、岩石节理、裂隙发育    D、金属矿床大量含水量低。

188、衡量采准工程量大小常用的指标是采准系数和（ D ）。

A、矿岩坚固性系数          B、 矿块采切巷道总长度

C、日掘进采准巷道米数      D、 采准工作比重

189、选择主要开拓巷道位置的基本准则：基建与生产费用应最小、（ A ）、有方便和足够的工业场地和掘进条件良好等。

A、尽可能不留保安矿柱    B、有裂隙水

C、场地开阔             D、倾斜岩层

190、 国务院令第493号，强调事故调查处理坚持“四不放过”原则，是指事故原因未查明不放过、( C )、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

A、事故调查不清楚不放过

B、安全经费不到位不放过

C、责任人未处理不放过

D、赔偿经额不到位不放过

191、 安全生产工作由源头管理、应急救援、( B )、事故查处构成。

A、法人代表负责制

B、过程控制

C、单位制定管理

D、责任制定管理

192、加强安全生产立法，制定《安全生产法》的必要性，主要体现在是依法加强监督管理，保证各级安全监督管理部门依法行政的需要、是制裁安全生产违法行为，保护人民群众生命和财产安全的需要、是建立健全我国安全生产法律体系的需要、( D )。

A、是贯彻依法治国方略的需要

B、是贯彻执行国家标准的需要

C、是依法规范安全生产经费的需要

D、是依法规范安全生产的需要

193、对安全生产违法行为的处罚，各级安全生产监督部门要坚持有法必依、( C )、违法必究的法制原则。

A、公平合理     B、惩戒和教育相结合

C、执法必严     D、违法必罚

194、 我国现行有关安全生产的专门法律有《安全生产法》、《矿山安全法》、( C )。

A、《工会法》   B、《消防法》   C、《中华人民共和国劳动法》

D、《中华人民共和国土地管理法》

195、《安全生产法》的基本原则包括人身安全第一、预防为主、加强监管、( C )、社会监督、综合治理、依法从重处罚。

A、经济效益为主   B、劳逸结合

C、权责一致       D、加快发展

196、 露天矿使用带式输送机的主要优点是（ B  ）。

A、灵活性大            B、运输能力大、效率高

C、基建周期短         D、投资省

197、在露天开采中，随着生产剥离比的不同，露天矿的采剥总量也在变化，因此（ C ）是露天矿生产能力的重要指标。

A、岩石剥离量             B、矿石生产能力

C、矿岩生产能力           D、精矿生产能力

198、井下矿用蓄电池电机车具有以下优点（ B  ）。

A、结构简单、用电省、运费低   B、无火花引爆危险

C、使用寿命长、经济效果好    D、投资省、见效快

199、井下矿用架线式电机车具有以下优点（  D  ）。

A、可以在任何矿山使用        B、不容易产生火花

C、具有整流和架线设施        D、效率高、运费低

200、分段采矿法的主要优点是回采工作安全、（  B  ）、矿房回采强度大。

A、通风条件差     B、通风良好

C、运输条件差     D、运输条件好

201、通过掘进开拓巷道，形成完整的运输、通风、排水系统，在这种开拓巷道范围内的矿床储量称为( A ) 。

A、开拓矿量     B、采准矿量      C、备采矿量

202、工业品位是工业上对可采矿段所要求的（ B ）。

A、最低品位  B、最低平均品位   C、品位    D、平均品位

203、应用全面采矿法采矿的前提条件是：（ B ）且矿体和围岩均稳固。

A、薄和中厚、急倾斜矿体      B、薄和中厚、缓倾斜矿体

C、厚和中厚、急倾斜矿体      D、厚和中厚、缓倾斜矿体

204、无底柱分段崩落法的放矿特点是（ A ）。

A、端部放矿                    B、底部放矿

C、侧部放矿                    D、溜井放矿

205、长壁式崩落法的阶段高度主要受（ C ）的限制。

A、矿体厚度                         B、矿体倾角

C、允许的工作面长度             D、顶板的稳定性

206、( B )既可作为主井提升容器又可作为副井的提升容器。

A、箕斗     B、罐笼    C、矿车    D、电机车

207、矿体埋藏要素主要有走向 、（ D ）、 厚度、延深。

A、节理      B、垂高      C、斜高    D、倾向

208、 矿井生产中，辅助生产工作主要包括：矿山压缩空气供应

（ A ） 、矿井排水、矿井供水、矿山供电等。

- 矿井通风     B、选矿      C、采矿       D、提升运输

209、根据《民用爆炸物品安全管理条例》，对辖区内爆炸物品的安全管理实施监督检查的是各级（ A ）。

A、公安机关   B、劳动部门   C、物资部门   D、安监部门

210、通过对爆破事故的统计分析发现，造成爆破事故的主要原因是（ A ）。

A、人的因素    B、爆破器材   C、爆破技术   D、起爆方法

211、为防止静电引起早爆事故，要求爆破现场操作人员不应穿戴( B )。

A、棉制工作服  B、化纤工作服   C、半导体胶鞋   D、棉布鞋

212、爆破作业人员复查不合格，应（ C ）。

A、参加相关爆破知识培训             B、参加下一年度复审

C、停止爆破作业，吊销其安全作业证   D、不影响作业

213、炸药的敏感度是指炸药在外能的作用下发生（ A ）的难易程度。

A、爆炸       B、热分解      C、燃烧     D、溶解

214、工业炸药的主要组分是( B )。

A、硝化甘油   B、硝酸铵(氧化剂)  C、梯恩梯   D、木粉

215、对工业雷管是依照（ C ）进行编码的。

A、《民用爆炸物品安全管理条例》

B、《民用爆炸物品品名表》

C、《工业雷管编码通则》

D、《爆破安全规程》

216、岩石乳化炸药的有效期为（ C ）个月。

A、3     B、5      C、6     D、12

217、炸药的搬运除了要遵照爆破安全规程的规定外，还要注意以下哪一点( B )。

A、按炸药的品种堆放在炮孔附近

B、搬运炸药要做到轻拿轻放

C、炸药、雷管一起搬运

D、炸药用人力车搬运

218、人工往爆破作业地点运输爆破器材，一人一次运送的拆箱(袋)炸药不超过( B )公斤。

A、15      B、20      C、25      D、10

219、导爆管内壁涂有薄薄的一层( B )。

A、单质猛炸药      B、单质炸药和铝粉混合

C、铝粉            D、木粉

220、灭火方式不能采用水灭火的爆破器材有 （ A ）。

A、雷管   B、黑火药    C、乳化炸药    D、导爆索

221、违反《民用爆炸物品安全管理条例》，有下列（ D ）情形之一的，公安机关责令限期改正，处5万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿。

A、未按其资质等级从事爆破作业的

B、民用爆炸物品的质量不符合相关标准的

C、违反国家有关标准和规范实施爆破作业的

D、使用现金进行民用爆炸物品交易的

222、下列炸药中，抗水性最好的炸药是（ C ）。

A、铵梯炸药   B、铵油炸药   C、乳化炸药   D、硝铵炸药

223、导爆索起爆时，导爆索之间的搭接长度不应小于（ A ）。

A、15cm    B、30cm    C、45cm    D、50cm

224、导爆索和雷管适合用（ A ）销毁。

A、爆炸法   B、焚烧法   C、溶解法   D、三种方法都可以

225、光面爆破最好选用（ C ）起爆。

A、电雷管    B、非电雷管    C、导爆索    D、火雷管

226、在光面爆破的装药结构中，最常用的装药结构是( B )。

A、连续装药结构　　　　　　B、不耦合装药结构

C、加强底部装药结构　　　　D、加强上部装药结构

227、钻孔前应将掌子面清理干净，禁止在（ A ）继续钻孔。

A、残孔上    B、裂隙处    C、凸起处    D、断层处

228、某工地进行深孔爆破时出现了严重的爆破飞石事故，分析其原因  ( B )是最可能的。

A、采用毫秒起爆          B、前排抵抗线过小

C、所用炸药爆速过高      D、所用炸药爆速过低

229、大型深孔爆破工程以及复杂环境岩土爆破工程，应实行( B )管理。

A、统一     B、分级     C、严格      D、规范

230、采用打平行眼装药爆破的方法处理浅眼爆破盲炮时，平行眼距盲炮孔口不得小于（ A ）。

A、0.3m     B、0.4m    C、0.5m     D、0.6 m

231.露天深孔爆破，爆后应超过（ A ）分钟，方准检查人员进入爆区。

A、5        B、10       C、15      D、20

232、炮孔与自由面的夹角为（ D ）时爆破效果最好。

A、90度     B、60度     C、45度     D、0度

233、两巷道相对掘进，当工作面相距( B )时，只准从一个工作面掘进。

A、5      B、15     C、25     D、35

234、处理盲炮时应由（ C ）定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时无关人员不准进入警戒区。

A、爆破工程技术人员        B、爆破员

C、爆破工作领导人          D、安全员

235、在露天爆破中通常以( B )对人员的最小安全距离来划定警戒范围。

A、空气冲击波   B、爆破飞石   C、有毒气体    D、噪声

236.炸药爆炸时引起与其不相接触的邻近炸药爆炸的现象称为( B )。

A、传爆       B、殉爆      C、拒爆      D、爆力

237.测量电雷管的电阻只准使用（ A ）来检查电阻值。

A、专用仪表    B、万用表     C、导通表    D、电表

238、导爆索的索芯是（ A ）。

A、黑索金或泰安    B、黑火药    C、硝酸铵    D、木粉

239、装药和填塞时不可使用（ C ）棍。

A、木质      B、竹      C、铁      D、塑料

240、反向起爆指的是起爆药卷的位置在炮孔的（ C ）。

A、上部       B、中部      C、底部      D、2/3处

241、巷道掘进中掘进工作面上的炮眼，按它们的作用不同分为掏槽眼、辅助眼和周边眼。为保证爆破效果，（ A ）必须首先起爆。

A、掏槽眼     B、辅助眼     C、周边眼     D、都可以

242、爆破工作是一种具有一定危险性的特种行业，其中（ A ）是一种危害性极大的爆破事故，是爆破从业人员爆破事故预防的重点。

A、早爆事故           B、爆炸有害效应事故

C、迟后爆炸事故       D、爆破飞石事故

243、炸药爆炸是一爆速稳定的化学反应过程，2号岩石硝铵炸药的爆速是（ A ）。

A、3600m/s    B、6900 m/s    C、1800 m/s    D、5400 m/s

244、当爆破点的地形条件十分有利(高、陡)或临空面的数目大于1时，爆破单位体积岩石的炸药消耗量可取（ A ）。

A、较小值     B、较大值     C、正常值     D、任意值

245、炸药猛度的大小，主要取决于炸药的（ A ）。

A、爆速      B、爆温      C、爆热     D、起爆方式

246、为了充分发挥炸药的最大威力，减少有害气体生成量，其氧平衡应尽量接近（ C ）。

A、正氧平衡    B、负氧平衡    C、零氧平衡   D、无所谓

247、导爆索可由炸药、电雷管或导爆索雷管引爆。当用雷管引爆时，雷管聚能穴应与导爆索传爆方向( B )。

A、相反     B、相同     C、成45度角     D、都可以

248、对失去爆炸性能的硝铵炸药和黑火药，可用( B )销毁。

A、爆炸法     B、溶解法     C、烧毁法     D、掩埋法

249、下列爆破器材中，不能直接起爆炸药的是：( B )。

A、普通导爆索       B、导爆管

C、电雷管           D、毫秒延期电雷管

250、最小抵抗线的方向,应与（ A ）方向相反。

A、岩石阻力最大       B、岩石阻力最小

C、岩石抛掷主导       D、岩石运动速度最快

251、既能进行方位测量，又能确定距离，同时能用于井下的测量工具是（B）。

A、全站仪   B、陀螺仪   C、GPS   D、电子经纬仪

252、下列岩石中，不是按岩石的生成原因进行分类的岩石是（C

A、硬质岩   B、岩浆岩   C、变质岩   D、沉积岩

253、下列不属于地质构造基本类型的是（C）。

A、单斜构造   B、褶皱构造   C、断裂构造   D、层理构造

254、建筑钢材的主要的力学性能是（A

A、抗拉性能、抗压性能、抗剪性能

B、抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能

C、抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能

D、抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度

255、水泥的性能主要决定于（A

- 孰料组成与质量   B、石膏质量

C、混合料组成与质量   D、水及其洁净度

256、混凝土强度等级C40，表示该混凝土立方体的（B

A、抗压强度为40kPa   B、抗压强度为40MPa

C、抗剪强度为40kPa   D、抗剪强度为40MPa

257、属于岩石结构性的是（C

A、岩浆岩石   B、普氏系数   C、碎裂性岩石   D、易风化岩石

258、光面爆破中，光爆孔在(A)。

A、主爆区之后   B、主爆区之前   C、保留区之后   D、保留区之前

259、盲炮是指（C）发生未爆炸的现象。

A、全部装药   B、部分装药

C、全部装药或部分装药   D、起爆器材

260、井巷掘进爆破时，炮孔的起爆顺序是（D

A、先周边孔，再掏槽孔，最后崩落孔

B、先崩落孔，再掏槽孔，最后周边孔

C、先掏槽孔，再周边孔，最后崩落孔

D、先掏槽孔，再崩落孔，最后周边孔

271、在巷道掘进循环中占时最多的工序是（D）。

A、永久支护   B、钻眼爆破   C、安全检查   D、装渣运渣

272、巷道掘砌循环图表在编制时要考虑（A）的备用时间。

A、10％   B、20％   C、30％   D、40％

273、斜井施工安全工作的关键是（D

A、加强施工排水   B、加强通风

C、防止工作面冒顶   D、防止跑车事故

274、倾斜巷道下山掘进时，如果施工期间需要行人，应在巷道侧壁设置躲避硐，并设红灯，躲避硐的设置间距为（C

A、10m   B、25m   C、40m   D、50m

275、矿业工程施工准备工作内容比较复杂，其中技术准备工作的内容一般不考虑（C）。

A、掌握施工要求与检查施工条件   B、会审施工图纸

- 完成“四通一平"工作        D、编制施工组织设计

276、立井井筒施工组织设计必须依据经批准的地质报告和（D）进行编制。

A、监理规划         B．监理细则

- 开工报告         D、井筒检查孔的地质与水文资料

277、矿山工程的建井工期是（D）。

A、准备期与矿井竣工期之和       B、建井总工期

C、矿井投产期                   D、竣工工期

278、将巷道交岔点选作质量控制点的原因是该工程属于（B

A、隐蔽工程                     B、关键部位

C、施工的薄弱环节               D、采用新技术的部位

279、工序质量控制的循环程序是（D

A、检查、处理、执行、验收       B、计划、检查、执行、处理

C、检查、执行、处理、验收       D、计划、执行、检查、处理

280、单位工程正式验收时，应由（C）来组织各有关单位负责人进行单位工程验收。

A、项目经理                     B、监理工程师

- 建设单位负责人               D、造价工程师

281、在矿业工程项目质量检验中应优先使用的质量检验方法是（D）。

A、抽查   B、全检   C、合格证检查   D、抽样验收检查

282、倾斜巷道倾角为12°，支架架设的迎山角为（B）。

A、1°～2°   B、2°～3°   C、3°～4°   D、4°～5°

283、由承包人提出的工程变更，必须经（B）同意。

A、项目经理   B、监理工程师   D、设计负责人    D、施工负责人

284、矿业工程施工安全管理的基本制度不包括（D）。

A、安全生产责任制            B、安全技术教育与培训

C、安全检查制度              D、安全事故责任制

285、矿山井下双向运输巷道采用轨道时，两列对开运输设备之间的安全间隙通常不应小于（B）。

A、0.2m   B、0.3m   C、0.4m   D、0.5m

286、某企业发生安全生产事故导致2人死亡， 8人重伤，造成经济损失1200万元，则该事故等级为（D）。

A、一般事故                 B、较大事故

C、重大事故                 D、特别重大事故

287、矿山采掘的工作面的进风流中，氧气浓度不低于（C）。

A、30%   B、25%   C、20%   D、15%

288、不属于矿山自然涌水通道的是（C）。

A、岩溶通道                 B、地层的裂隙与断裂带

C、钻孔通道                 D、孔隙通道

289、矿业工程安全事故应急预案的应急准备工作不包含（B）。

A、应急救援组织机构设置     B、应急法律法规

C、应急资源的配备           D、教育、训练与演练

290、井下轨道巷设置的消防管路系统应每隔（B）m设置支管与阀门。

A、50   B、100   C、150   D、200

291、矿井工程井下文明施工应当（B）。

A、将施工的泥浆水排人河流，防止污染环境

B、保证水沟畅通，盖板齐全、稳固、平整

C、将井下排出的废石堆放在生活区附近

D、采取提高风速的办法来降低风尘

292、下列不属于井下环境保护方面的是（B）。

A、矿井通风工作              B、个人劳动卫生保护

C、定时、定点洒水            D、井下清洁工作

293、废石场应设置截水、导水沟，防止（B）流人废石场，防止泥石流危及下游环境。

A、雨水   B、外部水   C、河水   D、尾矿水

294、选矿厂必须有完善的（C）设施，严禁尾矿排人江、河、湖、海。

A、尾矿运送                  B、防止渗漏和腐蚀

C、尾矿处理                  D、尾矿贮存

295、国家规定实行保护性开采的矿产资源，其采矿许可证由（D）进行审批和颁发。

A、矿区主管部门              B、省级政府

C、国务院                    D、国务院地质矿产主管部门

296、未经（C）批准的勘探报告，不得作为矿山建设设计的依据。

A、国务院                    B、矿山建设主管部门

C、国务院矿产储量审批机构    D、设计单位上级部门

297、矿山工程的（C）必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A、生产设施   B、提升设施   C、安全设施   D、防尘设施

298、每个矿井必须有（B）个以上能行人的安全出口，出口之间的直线水平距离必须符合规定。

A、1                         B、2

C、3                         D、4

299、购买爆破器材时应通过（C）进行交易。

A、现金   B、实物   C、银行账户   D、中间商

300、购买爆破器材成交之日起（A）内，应向公安机关备案。

A、3日                      B、5日

C、7日                      D、10日

301、爆破作业人员在取得（D）后，方可从事爆破作业。

A、爆破器材购买许可证       B、爆破作业单位许可证

C、爆破器材使用许可证       D、爆破作业人员许可证

302、跨省从事爆破作业的，应事先将（C）向公安机关报告。

A、爆破作业人员的有关情况   B、爆破作业单位的有关情况

C、爆破作业项目的有关情况   D、爆破作业设计的有关情况

303、民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告（A）。

A、当地公安机关   B、当地安监部门   C、生产单位   D、使用单位

304、爆破作业单位是指依法取得（A）从事爆破作业的单位。

A、爆破作业单位许可证       B、爆破施工许可证

C、爆破器材使用许可证       D、爆破安全许可证

305、在V级围岩中进行锚喷支护施工时，锚杆施工宜在喷射混凝土终凝（C）后进行。

A、1h                       B、3h

C、8h                       D、24h

306、水文地质条件复杂、极复杂矿井应当（A）至少开展一次水害隐患排查及治理污动。

A、每月   B、每季   C、每年   D、每半年

307、立井井筒施工，当通过涌水量大于（B）m³/h的含水岩层时，必须进行注浆堵水。

A、5                     B、10

C、15                    D、20

308、平行巷道间距小于（B）m时，其中一个巷道工作面爆破前，应撤离相邻巷道的作业人员。

A、5                     B、20

C、30                    D、40

309、距离井下爆破器材库（A）m以内不应进行爆破作业。

A、30                    B、35

C、40                    D、50

310、所有支护的井巷，均应进行定期检查。对于地压较大的井巷和人员活动频繁的采矿巷道，应（A）进行检查。

A、每班                  B、每天

C、每周                  D、每月

- 简答题

1、我国现行有关安全生产的专门法律有哪些？

- 我国现行有关安全生产的标准有哪些？

3、什么叫应急预案？

4、什么是金属非金属地下矿山？

5、采场地压管理的基本方法有哪些？

6、地下爆破出现不良地质或渗水时应采取哪些措施？

7、爆后检查哪些内容？

8、露天矿山边坡高度多少米为高边坡？

9、什么叫掘进爆破？

10、爆破有害效应有哪几种？

11、矿岩稳固性的概念是什么？

12、平硐开拓与井筒开拓（竖井和斜井）比较，有哪些优点？

13、金属矿山开采过程中，对落矿工作有哪些要求？

14、正确合理的采矿方法选择应满足哪些要求？

15、炸药爆炸三要素是什么？

16、简述影响采矿方法选择的开采技术条件有哪些？

17、露天矿常用的爆破方法有哪些?

18、锚喷支护在支护时有什么特性？

19、回采工作面的闲置设备和材料要分类码放在安全出口多少米以外的安全地方？

20、巷道按服务年限和作用分为什么？

21、岩石产状三要素是什么？

22、矿山井下各种灾害事故抢险救灾的基本原则是什么？

23、巷道维修遵守的原则是什么？

24、褶曲是褶皱构造的基本单位，它分为哪两种形态。

25、平巷断面有哪几种类型?各有哪些特点?

26、爆破作业对炮孔合理布置有什么要求？

27、掏槽孔爆破的目的是什么？

28、什么叫自由面？自由面对爆破的作用？

29、什么叫最小抵抗线？

30．掘进爆破炮泥的作用是什么？

31、什么叫崩落带？

32、什么叫矿井生产能力？

33、什么叫开采深度？

34、什么叫矿石损失率？

35、炮孔法装药前要作好哪些准备？

36、影响爆破效果的主要因素有哪些？

37、减少爆破振动对爆区周围建筑物影响的措施有哪些？

38、怎样保证炮孔法爆破的填塞质量？

39、工程爆破对工业炸药的基本要求有哪些？

40、什么是早爆？引起早爆的主要原因有哪些？