双屿街道A-46地块(收回)

土地勘测定界报告

测绘单位:

负 责 人: 周    艳

报告编制: 叶    妍

审　　核:　熊

琳  璞

出图日期: 2021年8月26日

电  话：0577-86986536

传  真：0577-86986536

目 录

1项目概况	1

1.1项目概述	1

1.2地理位置	1

1.3行政隶属	1

2技术依据	1

3坐标系统的采用	1

4已有资料的利用	2

5项目实施	2

6质量管理	2

7提交成果资料	2

8图表附件	2

9用地面积说明	2

双屿街道A-46地块(收回)

土地勘测定界报告

# 1项目概况

## 1.1项目概述

温州众远测绘信息技术有限公司受温州市鹿城区双屿城中村改造建设有限公司的委托，承担了双屿街道A-46地块(收回)土地勘测定界综合勘测工作，按照温州市自然资源和规划局的要求，根据委托方提供的用地相关资料，于2021年8月完成了该项目土地勘测定界测绘工作，并编制了土地勘测定界报告，为土地审批提供必要的图件和数据资料。

## 1.2地理位置

坐落于鹿城区双屿街道双岙村。

位于东经120°35′10″，北纬28°00′47″。

## 1.3行政隶属

行政隶属于温州市鹿城区双屿街道。

# 2技术依据

1.《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）

2.《地籍调查规程》（TD1001-2012）

3.《土地勘测定界规程》（TD/T1008-2007）

4.《浙江省土地勘测技术规定》（1999年3月）

5.《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）

6.《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500  1：1000  1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）（以下简称图式）

7.《浙江省数字地籍调查技术规范》（浙江省国土资源厅，2008）

# 3坐标系统的采用

3.1平面坐标系统采用国家2000大地坐标系，中央子午线为东经120°00′。

3.2高程系统采用1985国家高程基准。

# 4已有资料的利用

4.1土地勘测定界所采用的地形图由委托方提供，地形图已修测。

# 5项目实施

5.1按照相应的规范、图式要求进行地形图整饰、绘制。

5.2内业采用南方CASS处理软件，所有计算过程均由计算机完成。

# 6质量管理

为确保本项目质量，严格按ISO9001：2008标准及我公司质量管理体系程序进行质量管理，实行项目负责制，明确项目负责人、质量检查负责人，自始至终对质量进行全过程监控。

成果资料作业组100％自检，项目负责人100％检查，公司质量检查人员全面审核。经检查成果资料齐全、正确，可提交委托方使用。

# 7提交成果资料

7.1《双屿街道A-46地块(收回)土地勘测定界报告》一式三份

7.2电子光盘一份

# 8图表附件

8.1界址点数据表

8.2温州市土地勘测定界图

# 9用地面积说明

用地总面积:679.91平方米(1.0199亩)

其中:

温政土征字[2007]310号

浙土资函(2007)447号文转发(图号：2005-1002)

国土资函(2007)569号

温州市西向排洪工程及拆迁安置

收回土地面积=679.91平方米(1.0199亩)

# Text boxes

温州众远测绘信息技术有限公司

证书编号:丙测资字3320494